# Перечень, состав и периодичность работ по содержанию, техническому обслуживанию

# и текущему  ремонту общего имущества многоквартирного дома в жилищном фонде.

Основание: 1.     Постановление правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 г.

- Жилищный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170.

| № п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I. | Тепловые сети |  |
| 1.1. | Осмотр систем центрального отопления | 1 раз в год по графику |
| 1.2. | Промывка и испытание трубопроводов | 1 раз в год |
| 1.3. | Регулировка и наладка систем отопления, в том числе: притирка, набивка сальников или замена запорной арматуры; устранение течи в трубопроводах со сменой аварийных отдельных участков; - ликвидация воздушных пробок в системе | По мере необходимости |
| 1.4. | Восстановление разрушенной изоляции на чердаке и в подвалах | По мере необходимости |
| II. | Внутридомовые системы водоснабжения (ХВС, ГВС) и водоотведения (канализация) |  |
| 2.1. | Осмотр, регулировка и наладка систем ХВС, ГВС и водоотведения: устранение течи в трубопроводах, в арматуре, уплотнение резьбовых соединений; устранение течи на канализационных трубопроводах; смена отдельных аварийных участков труб; смена или ремонт запорной арматуры: притирка, набивка сальников | 1 раз в год по графику |
| 2.2. | Промывка | 1 раз в год |
| 2.3. | Ликвидация воздушных пробок в системах горячего водоснабжения | По мере необходимости |
| 2.4. | Устранение засоров, произошедших не по вине потребителя | По мере необходимости |
| III | Электроснабжение |  |
| 3.1. | Осмотр, ремонт и наладка внутридомового оборудования и сетей электроснабжения | 1 раз в 3 месяца |
| IV | Конструктивные элементы |  |
| 4.1. | Осмотр и ремонт крыши: несущие конструкции; кровельные покрытия; оголовки вентканалов; дефлектора; утепление перекрытий; слуховые окна; трапы; - водосточные воронки и т.д | 2 раза в год |
| 4.2. | Фасады зданий | 1 раз в год |
| 4.3. | Фундаменты | 1 раз в год |
| 4.4. | Вентиляционные каналы | 2 раза в год |
| 4.5. | Подвалы | 1 раз в год |
| V | Содержание домохозяйств |  |
| 5.1. | Санитарная обработка подвалов, чердаков, технических этажей | 1 раз в год |
| 5.2. | Дератизация подвалов | 4 раза в год |
| 5.3. | Дезинсекция подвалов | 2 раза в год |
| 5.4. | Очистка кровель: в летнее время: от мусора, листвы - в зимнее время: от снега в местах скопления, от сосулек и наледи по периметру зданий, водосточные воронки, места протечек | по мере необходимости по мере необходимости |
| VI | Локализация аварий | В течение суток |

Примечание: необходимые материалы и запчасти приобретаются заказчиком или оплачиваются дополнительно.

##### Границы разграничения по техническому обслуживанию и текущему ремонту.

- Внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры (неделимая общедомовая система), выполненная по проекту жилого дома, за исключением технологического и специального отопительно-вентиляционного оборудования заказчика и питающих их трубопроводов.

- Внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств включительно.

- Внутридомовая система водоотведения, состоящая из основных стояков канализации до первого соединения (раструба) на ответвлении от стояка.

- Внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно- распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, общедомовых приборов учета электрической энергии, осветительных установок помещений общего пользования и электропроводки,  до границы эксплуатационной ответственности.

- Обслуживание трубопроводов и оборудования после вышеуказанных границ возможно по отдельному договору.

Телефон аварийно-диспетчерской  службы: _4-02-14  (круглосуточно).

Наименование и виды работ, выполняемые в рамках перечня работ по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в жилищном фонде.

I. Наименование и виды работ по содержанию жилья

1.    Работы,  выполняемые  при проведении  технических  осмотров  и обходов отдельных элементов и помещений дома:

1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.)

1.2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств  (смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования, смена и ремонт   выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

1.3.  Прочистка  канализационного  лежака.

1.4. Проверка исправности канализационных вытяжек.

1.5. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

2. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период:

2.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

2.2. Снятие пружин на входных дверях.

2.3. Консервация системы центрального отопления.

2.4. Ремонт просевших отмосток.

3. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период:

3.1. Утепление чердачных перекрытий.

3.2. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

3.3. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

3.4. Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.

3.5. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

3.6. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

3.7. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования.

3.8. Проверка состояния продухов в цоколях.

3.9. Ремонт и укрепление входных дверей.

4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

4.1.Устранение незначительных неисправностей кровли в местах протечек.

4.2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах (по заявкам).

4.3. Уплотнение сгонов.

4.4. Набивка сальников в вентилях, задвижках общедомового имущества.

4.5. Укрепление трубопроводов.

4.6. Мелкий ремонт изоляции.

4.7. Смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.

4.8. Устранение мелких неисправностей электропроводки.

4.9.Смена (исправление) выключателей.

5. Прочие работы

5.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

5.2. То же вентиляции.

5.3. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

5.4. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

5.5. Удаление мусора из здания и его вывоз.

5.6. Дератизация, дезинсекция подвалов.

5.7. Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и ремонту дома,

Указанные работы производятся с периодичностью и в объемах, установленных «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г.          № 170).

II. Наименование и виды  работ по текущему ремонту общего имущества дома

1. Фундаменты.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

2. Стены и фасады.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин), заделка и восстановление архитектурных элементов, восстановление кирпичной кладки несущих стен, выборочный ремонт фасада и его элементов.

3. Перекрытия.

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

4. Крыши.

Ремонт вентиляции, солнцезащитная окраска, восстановление изоляции труб, утепление канализационного стояка, в пределах чердачного помещения, то же внутреннего водоотвода с наружным выпуском.

5. Оконные и дверные заполнения.

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

6. Межквартирные перегородки.

Усиление, смена, заделка отдельных участков.

7. Лестницы, балконы, крыльца, подвалы.

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

8. Полы.

Замена, восстановление отдельных участков.

9. Внутренняя отделка.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях.

10. Центральное отопление.

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.

11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения.

12. Электроснабжение и электротехнические устройства.

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учёта электрической энергии расположенных в местах общего пользования кроме электроплит.

13. Вентиляция.

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.

14. Внешнее благоустройство.

Ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток ограждений.